# Строительство объекта:

# «Временный склад авиаГСМ на Усть-Тегусском месторождении»

# Введение

# Проектная документация выполнена ООО "ТЭРМ" для ООО "ТНК-Уват".

В административном отношении проектируемый объект расположен на территории Уватского района Тюменской области, в 180 км восточнее с. Увата и в 170 км 
юго-восточнее с. Демьянского.

Временный склад авиаГСМ предназначен для приема, хранения и выдачи на заправку авиатоплива, необходимого для авиатопливообеспечения воздушных перевозок.

Временный склад авиаГСМ, рассчитан на одновременное хранение 1000 м3 авиатоплива ТС-1 с учетом коэффициента заполнения.

Режим работы склада авиаГСМ на прием и выдачу авиатоплива – 260 дней в году.

Доставка авиатоплива на склад авиаГСМ осуществляется автоцистернами объемом Q=10, 15 и 30 м3.

В состав склада авиаГСМ входят следующие основные сооружения:

резервуарный парк для хранения авиатоплива ТС-1;

промежуточная емкость для слива авиатоплива ТС-1 объемом 25 м3 -1 шт;

емкость для слива отстоя объемом 10 м3 – 1шт.;

агрегат для приема топлива из автоцистерн и внутрискладских перекачек -1 шт.;

агрегат для выдачи топлива из автоцистерн в топливозаправщик - 1 шт.;

технологическая обвязка с запорной арматурой.

Для приема и хранения авиатоплива ТС-1 в резервуарном парке устанавливаются горизонтальные резервуары типа РГС объемом 100 м3 в количестве 10 шт.

Все резервуары расположены в обваловании.

Подсоединение автоцистерны и топливозаправщика к трубопроводам склада осуществляется с помощью быстроразъемных устройств.

Отпуск авиатоплив осуществляется в цистерну топливозаправщика агрегатом фильтрации топлива (АФТ). Операция учету топлива при наливе по объему и массе выполняется АФТ. Тип заправки – нижняя под давлением. Топливозаправщик обеспечивает возможность транспортирования авиатоплива и заправки фильтрованным топливом ТС-1 воздушных судов.

Размещение объекта

Склад авиатоплива размещается на отведенной и освоенной заболоченной территории. Торфяные залежи пригружены минеральным грунтом.

Перед началом производства земляных работ в целях защиты территории от подтопления водами с верховой стороны устраивается нагорная канава трапецеидального сечения c шириной по дну 0,50 м и крутизной откосов 1:1,5. Она перехватывают воду, стекающую по склону, и отводит ее в пониженное место рельефа.

Объем недостающего грунта по инженерной подготовке территории проектируемой площадки (вертикальной планировке) составляет 1420 м3.

Площадь территории (в ограде) – 0,5087 га.

Проектом предусмотрены решения по благоустройству территории проектируемого объекта, которые включает в себя:

работы с растительным грунтом (газоны);

устройство ограждения;

устройство тротуаров.

Территория склада ограждается металлическим забором высотой 2,0 м из сетчатых панелей по металлическим столбам.

На въезде и выезде устанавливаются ворота.

В зоне размещения операторной свободная от застройки площадь озеленяется газонами по торфо-грунтовой смеси толщиной не менее 0,15 м.

Газоны устраиваются путем посева трав на предварительно подготовленный растительный грунт (торфо-75 %, песок-25 %) слоем 0,15 м.

Для пешеходного движения предусматривается устройство тротуаров шириной 0,75 м с покрытием из сборных бетонных плит по песчаному основанию.

Для перехода через обвалование резервуаров запроектированы металлические лестницы.

После проведения строительных работ проектом предусматривается рекультивация территории.

Антропогенное влияние проектируемого объекта

Влияние на атмосферный воздух

Основным видом воздействия проектируемого объекта на состояние воздушного бассейна является загрязнение атмосферного воздуха выбросами загрязняющих веществ, тепла, водяного пара, аэрозолей, а также их влияние на микроклимат прилегающей территории.

При строительстве склада авиаГСМ загрязнение атмосферы происходит в результате выделения:

продуктов сгорания топлива (двигатель дизельной установки, выхлопные газы от строительной техники);

растворителей (окрасочные работы);

сварочных аэрозолей (сварочные работы);

пыли при отсыпке площадок;

загрязняющих веществ при механической обработке металлов.

При эксплуатации проектируемых объектов загрязнение атмосферы предполагается в результате выделения:

углеводородов от технологического оборудования (емкости, ЗРА);

продуктов сгорания топлива (выхлопные газы от техники);

загрязняющих веществ от системы слива-налива и агрегата фильтрации топлива.

Общее количество выбросов загрязняющих веществ за период эксплуатации объектов –4,017738 т/год, в период строительства – 1,551844т/год.

Общая продолжительность строительства объектов по календарному плану составляет 4 месяца, в том числе продолжительность внеплощадочных подготовительных работ – 1 месяц. По окончанию строительства исчезнут и соответствующие источники загрязнения.

В результате анализа расчетов рассеивания установлено, что на границе санитарно-защитной зоны при строительстве и эксплуатации объектов максимальные приземные концентрации всех загрязняющих веществ не будут превышать максимально разовые ПДК.

Все выбросы проектируемых объектов принимаются в качестве ПДВ. Таким образом, эксплуатация проектируемого объекта не повлечет за собой существенного ухудшения состояния атмосферного воздуха рассматриваемой территории и сопредельных районов.

Влияние на водные объекты

Проектируемый объект находится вдали от водотоков, вне водоохранных зон.

На хозяйственно-питьевые и производственные нужды предусматривается привозная вода.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы в проектной документации не предусматривается.

Сбор производственно-дождевых стоков осуществляется в дренажную емкость с последующей откачкой, очисткой и закачкой в пласт.

При строительстве и эксплуатации проектируемых объектов загрязнение поверхностных и подземных источников исключено, истощения водоисточников не произойдет.

Образование и утилизация отходов

В процессе строительства проектируемых объектов образуются и накапливаются различные виды отходов, которые являются потенциальными загрязнителями окружающей среды.

За период строительства будут образовываться:

остатки и огарки стальных сварочных электродов;

шлак сварочный;

мусор от бытовых помещений организаций (ТБО) несортированный (исключая крупногабаритный);

отходы потребления на производстве, подобные коммунальным (смет уличный);

отходы лакокрасочных средств (лаки, краски затвердевшие);

отходы лакокрасочных средств (обтирочный материал, загрязненный ЛКМ);

отходы лакокрасочных средств (пустая тара из-под ЛКМ);

отходы битума, асфальта в твердой форме;

отходы цемента в кусковой форме;

бой бетонных изделий, отходы бетона в кусковой форме;

бой железобетонных изделий, отходы железобетона в кусковой форме;

строительный щебень, потерявший потребительские свойства;

бой строительного кирпича;

отходы полиэтилена в виде пленки;

лом алюминия несортированный;

отходы твердого полистирола, полистирольной пены или пленки;

отходы изолированных проводов и кабелей;

лом стальной несортированный;

отходы стекловолокна;

древесные отходы из натуральной чистой древесины несортированные;

обрезь натуральной чистой древесины;

- ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак;

- обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел 
менее 15 %);

- стружка черных металлов незагрязненная;

- абразивные круги отработанные, лом абразивных кругов;

- абразивная пыль и порошок от шлифования черных металлов (с содержанием металла менее 50 %);

- отходы от водоэксплуатации (гидроиспытание трубопроводов).

При эксплуатации проектируемых объектов будут образовываться следующие отходы:

шлам очистки трубопроводов и емкостей (бочек, контейнеров, цистерн, гудронаторов) от нефти;

обтирочный материал, загрязненный маслами (содержание масел менее 15 %);

мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный).

Отходы автотранспорта образовываться не будут, так как техническое обслуживание, ремонт автотранспорта и спецтехники производится на существующей базе Заказчика. Заправка строительной техники будет производиться на существующих автозаправочных станциях.

На территории предприятия будут оборудованы места для установки специальных контейнеров, в которые осуществляется раздельный сбор образующихся отходов по их видам, классам опасности, чтобы обеспечить их использование в качестве вторичного сырья, переработку и последующее размещение.

Предусматривается сжигание некоторых видов отходов на Инсинераторе, расположенном на кустовых площадках 1,2 Усть –Тегусского месторождения. Виды отходов, подлежащие сжиганию смотри в таблице 5.1, 5.2.

Лицензия на деятельность по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке, размещению опасных отходов ОАО "Тюменнефтегаз" и свидетельство о гос. Регистрации права на полигон захоронения промышленных и бытовых отходов Кальчинского месторождения.

Воздействие на растительный и животный мир

Так как проектируемый склад авиаГСМ расположен на существующей и отведённой территории, существенного воздействия на животный мир не произойдёт.

Загрязнение атмосферного воздуха при строительстве не превысит допустимых уровней загрязнения почв, водных объектов, которое могло бы существенно ухудшить условия обитания представителей животного мира.

Социально-экономический аспект

Планируемая антропогенная нагрузка при реализации объекта будет сопровождаться незначительным ухудшением природной среды.

Сбросы сточных вод, других загрязнителей на рельеф и в водные объекты в проектной документации не предусматриваются, выбросы в атмосферу незначительны. Все это позволяет предположить, что реализация объекта не повлечет ухудшения здоровья местного населения.

Склад ГСМ располагается в границах уже отведенного земельного участка в промышленной зоне.

Предполагается некоторое положительное влияние при строительстве и эксплуатации склада ГСМ на инфраструктуру – создание новых рабочих мест.

Численность работающих на строительстве проектируемых объектов составит 13 человек. Таким образом, реализация объекта может привести к увеличению занятости местных жителей.

Сводные показатели экологического ущерба

Сводные показатели экологического ущерба за весь период строительства и эксплуатации проектируемых объектов смотри в таблице

| Вид ущерба | Величина ущерба в текущих ценах, тыс. руб. |
| --- | --- |
| Плата за загрязнение атмосферного воздуха |
| Эксплуатация | 0,0731 |
| Строительство | 0,1873 |
| Плата за размещение отходов |
| Эксплуатация | 0,0704 |
| Строительство | 1,6438 |
| Плата за забор воды |
| Эксплуатация | 1,2363 |
| Итого | 3,2109 |
| Аварийные ситуации |
| Плата за загрязнение атмосферного воздуха | 0,0000166 |
| Плата за загрязнение земель | 15,2197 |
| Плата за деградацию земель | 0,2282 |
| Плата за сверхлимитное размещение отходов | 11,952 |
| Итого: | 27,39992 |
| Всего: | 30,61082 |

Заключение

При обустройстве Усть-Тегусского нефтяного месторождения ООО "ТНК-УВАТ" соблюдаются нормы и установленные требования лицензирования при осуществлении хозяйственной деятельности, контроль технологических процессов и состояния окружающей среды, а также возмещение ущерба, причиняемого природной среде, и сохранение жизнедеятельности местного населения и условий для занятий традиционными видами деятельности, соответствует современному природоохранному законодательству.